WEP-1-H200详细技术参数：

1、测速功能：系统能对运动车辆自动监测，自动分辨车辆行驶方向，并对指定方向上的目标车辆自动测速。其速度误差优于国家标准要求。

2、图像抓拍取证：系统可根据不同路段预先设定的限速值（可根据需要由执勤民警设定），在发现车辆速度超过限定值时，对相应的违法车辆抓拍取证。并在图片上叠加有违法时间、限速值、超速值、违法地点、行驶方向、车牌号码，超速比例等要素信息。

3、图片以JPEG格式保存，每个违法车辆至少保存2张取证图片，符合GA/T 823-2009图像取证技术规范要求。

4、图片导出或上传。系统插入U盘或移动硬盘，系统自动将图片导出到U盘。也可以通过手动方式选择指定日期或时间段的照片下载到U盘。系统在具备网络条件的情况下，系统也可以通过网络自动将图片上传到数据处理中心或后端笔记本电脑。

5、网络功能：系统内置有有线或无线传输模块，可根据需要通过网线、3G、WIFI等，将违法图片上传并可在后端笔记本电脑上进行现场查询、处罚、处理、罚单打印等操作。并且可在远端通过网络对前端抓拍主机的系统配置进行更改。

6、系统具备智能化，在设置好参数以后，系统自动进行工作，条件满足时系统自动打开补光系统进行补光，当光线满足要求时，系统自动关闭补光灯，不需要任何人工干预。能适应全天候24小时使用，能满足不同时间段的使用要求。

※7、所投产品必须采用平面矩阵天线窄波雷达，有效避免错抓漏抓现象，保证抓拍举证的唯一性。雷达微波辐射小，符合环保标准。

※8、系统采用全嵌入式设计，采用专业的ARM架构，Linux嵌入式操作系统。真正的嵌入式系统，系统非法断电关闭，不会破坏系统数据，保证系统重新上电能正常工作。系统功耗低，性能稳定，确保在恶劣环境下可长期连续工作。

※9、高清晰CCD工业摄像机，图像分辨率不低于200万像素。保证违法车辆取证清晰可辨。相机能实时检测环境光线强度，光线自动适应，保证拍摄质量。

10、系统能对各功能部件运行情况进行实时监控，如发现异常时，自动提示。系统可实时监控电池电量，并在屏幕上显示剩余电量百分比提醒，当电池电量不足时，提醒用户更换电池。

11、系统功耗低，采用14Ah锂电池便可长时间持续工作10小时以上。

12、系统采用一体化设计，集成度高、结构合理，性能稳定可靠。整机携带方便，安装快捷简便。

13、系统具有良好的扩展性，方便进行二次开发，可直接通过网络或批量上传。

※14、雷达部分：所投产品必须使用平面矩阵天线的窄波雷达。

雷达种类：窄波雷达。

雷达天线：平面矩阵天线。

测速范围：10～250km/h。

辐射：距测速仪2m任何方向功率密度≤10μW/c㎡。

雷达发射角度(辐射强度大于-3dB的空间区域)：

水平发射角度不大于6 °。

反应时间：≤0.1s。

※15、工业摄像机：

传感器类型：CCD传感器；

分辨率不低于：1600*1200（200万像素）；

帧率：15fps；

光学尺寸：1/1.8；

快门速度：1/50-1/10000；

镜头接口：C/CS；

图像格式：Bayer格式，Jpeg格式，YUV422格式；

电源： +12V±10%;

工作温度：-25℃～ 70℃；

※16、主控制系统

嵌入式中央控制主机；

Linux操作系统；

处理器：ARM11  1GHz；

内存：512M；

内置32G存储器；

RJ45网口，2 USB接口；

内置WIFI、3G模块；

工作温度：（-25～+70）℃；

17、显示屏

高亮度LED触控工业显示屏；

分辨率：≥1024*768；

尺寸：≥8.4”。

18、闪光灯

供电电源：DC12V±3V

回电时间：0.1-3秒（回电时间与电源电压、供电能力和闪光长度有关）

闪光长度：0-1ms，步进10us,闪光次数：≥300万次

色温：5600K,不眩目，安全性高。

19、电源

锂电池供电，电池体积小，方便携带，充电快。电池容量：14Ah，保证系统持续运行10小时以上。

※20、提供所投产品公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告；

21、所投产品的制造商须具有《中华人民共和国制造计量器具许可证》、《中华人民共和国计量器具型式批准证书》、《全国工业产品生产许可证》和《商用密码产品定点单位证书》。投标时要求提供以上证书的复印件并加盖制造商公章；