WFAT101详细技术参数：

1、测量模式:快速筛查不需要被测者主动吹气即可测量出酒精浓度。

2、抽气方式:连续泵吸，每次工作可持续抽气８秒钟（默认），测量途中可根据需要随时暂停具有各自独立的进气口和排气口，进气口和排气口的分开距离20cm，可确保测量的精度，进气口具有“滤网”阻隔杂物，且随机配有滤网，可现场更换。

3、测量范围:0-100mg/100ml BAC(血液酒精浓度)

4、灵敏度:0.5mg/100ml BAC

5、测量精度（酒精模拟器上设定值为40 mg/100ml BAC时）:

（1）吹气距离（仪器与嘴之间距离）：小于5CM:±5.0mg/100ml

（2）吹气距离（仪器与嘴之间距离）：5－10CM:±6.0mg/100ml

（3）吹气距离（仪器与嘴之间距离）：大于10CM:±10 mg/100ml

6、测量时间（可调整）：

（1）最短:1秒

（2）最长:15秒

（3）默认:8秒

7、环境条件：

（1）操作温度范围：- 5°C - +50°C

（2）储藏温度范围：- 30°C - +70°C

（3）最佳储藏温度范围（传感器）：0°C - +25°C

（4）环境压力：600- 1400 hPa

（5）环境湿度：20 - 98 % r.h.

8、电池：单节18650可充电电池，连续工作50小时，具有剩余电量的显示功能

9、尺寸（长 x 宽 x 高）：≤430 mm x　43 mm x 43 mm

10、重量：≤400 g （包括电池）

11、预热时间：0秒

12、归零时间:

（1）前一次测试为0 mg/100ml ：约0秒

（2）前一次测试为20 mg/100ml 以上：约7.5秒

13、传感器型号：电化学传感器

14、具有彩色液晶屏显示相关信息及数据。测量的酒精读数，可实时显示数值，并通过图形显示，测试完后可显示本次测量的最高数值。

15、具有酒后报警功能：只要检测的酒精浓度超过红色警戒线，红色LED灯自动闪烁报警； 不同的酒精浓度，设备能通过红/黄/绿三色显示对应三种报警浓度，设备的报警线的数值，可根据需要自行设置。

16、具有带红色高亮LED指示灯，可闪烁或常亮，白天、夜间都可作为交通指挥棒使用，带手电筒功能。

17、操作形式：菜单式操作

18、省电模式：仪器在不使用状态下，5分钟后自动关机